Дополнение к таблицам с данными по СВ и КВ антеннам.

Базовые модели антенн СВ и КВ диапазона предназначены для эксплуатации в климатических и метеорологических условиях средней жесткости при их установке на объекте на подготовленных площадках с использованием стационарных фундаментов, анкерных устройств и ВЧ заглублённых противовесов, оборудованных в соответствии с согласованной проектной документацией.

2. При заказе отдельных антенн или комплекта из них и оформлении договора на поставку для конкретного объекта должны быть согласованы следующие основные исходные данные: назначение, рабочий диапазон частот, зона обслуживания, условия эксплуатации, место установки и другие специфические факторы для данного объекта и региона его размещения.

3. Цену комплекта антенн с мачтовыми опорами для конкретного объекта целесообразно определять после предпроектной проработки компоновки его антенного поля и соответствующей комплектации поставки для его реализации, с учётом конструктивных элементов для АМУ и прокладки фидеров, закладываемых в проектную документацию для изготовления их непосредственно на объекте при его строительстве.

4. В комплект поставки базовых моделей антенн входят:

- Излучатель с такелажём для подвески на типовых мачтовых опорах, фидерное снижение, трос грозозащиты и провода заземления для подключения к заземлителям, предусмотренным проектом;

- Стойка фидерная для выносного УТС – типа СФ-H/D-С высотой с учётом снежного покрова и подъёма «грунтовых» вод;

- Стойка дополнительная (такелажная) – типа СД-H/D-С (при необходимости);

- Анкер заземления для дополнительной грозозашиты антенн и рабочего заземления выносных блоков;

- Система ВЧ противовеса для СВ антенн;

- Мачтовые опоры, для "автономной" установки этой "одиночной" антенны;

- Комплект ЗИП для излучателя и мачтовой опоры;

- Комплект тары для перевозки в контейнере или крытом автомобиле;

- Комплект ЭД для установки, монтажа и эксплуатации антенно-мачтового устройства.

5. В комплект и цену базовых моделей антенн непосредственно не входит следующее дополнительное оборудование, которое должно быть специально оговорено при заказе антенн с учётом проектных решений для конкретного объекта и условий Договора поставки:

- дополнительное оборудование антенны:

- Блок выносного устройства трансформации и симметрирования (УТС) соответствующего типа;

- Стойка дополнительная с такелажём – типа СД-H/D-С (для сокращения занимаемой площади);

- Кабельный ВЧ фидер с герметизированными разъёмами;

- Стационарный заземлитель для установки грозозащиты антенны -- УГЗ-Н/В;

- Провода для подключения системы ВЧ противовеса СВ антенн к системе заземления технического здания;

- Комплект наружных коробов для прокладки ВЧ кабельного фидера и проводов заземления;

- Комплект специальной тары в зависимости от способа доставки на объект (Ж.Д. или АВИА).

- дополнительное оборудование мачты:

- Комплект подъёмного оборудования мачтовой опоры с монтажно-тяговым механизмом. (Поставляется один на группу мачтовых опор для одного объекта);

- Комплект установки светоограждения мачты -- СОМ-1(СОМ-2);

- Кабель НЧ питания СОМ для кабель-каналов (заглублённых или коробов);

- Стационарный заземлитель для заземления и грозозащиты мачты -- УГЗ-Н/В;

6. При заказе комплекта антенного оборудования для размещения на антенном поле группы антенн с подвеской на «общих» мачтовых опорах (до 3-х антенн разных типов) их число существенно уменьшается. При этом может быть изменён тип опоры, в зависимости от нагрузок антенных полотен и экстремальных условий эксплуатации (ветрового и гололёдного района) объекта. В этом случае общая стоимость комплекта антенного и мачтового оборудования уменьшается на 20..30% относительно суммарной стоимости при расчёте «автономных» антенн.