|  | ПТ-1000 | ПТ-500 | ПТ-500М Блочно-модульный вариант | ПТ 100 | ПТ 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходная мощность | 1000 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 100 Вт | 250 Вт |
| Диапазон рабочих частот: передача прием | 1,5... 29,99999 МГц 0,4... 30 МГц |
| Сетка рабочих частот | через 10 Гц |
| Стабильность опорного генератора долговременная (1 месяц) | ±1х10-7 |
| Классы излучения | J3E, J7B (ВБ), F1B (170 Гц), A1A, G1B | A1A, АЗЕ, J3E, J7D, F1 B, G1B, НЗЕ, RЗЕ, МЧТ | J3E, HЗЕ, J7D, F1B, A1A, G1B | J3E, A1A, G1B, F1B, J 7В |
| Полоса звуковых частот в режиме J3E | 0,3... 3,4 кГц; 0,25... 2,7кГц; 0,35... 2,7 кГц | 3,1 кГц | 0,3... 3,4 кГц; 0,35... 2,7 кГц |
| Сдвиги частот в режиме F1B |  | 170, 500 Гц |
| Уровень шумов на выходе передатчика при отстройке более ±10% | не более минус 160 дБ/Гц | - в диапазоне 1,5-6 МГц, типичное значение - минус 172 дБ/Гц - в диапазоне 6.0-30.0 при отстройке более ± 10%, типичное значение минус 178 дБ/Гц |  |
| Подавление высших гармоник, не менее | 70 дБ | 60 дБ |
| Подавление несущей в режиме ОБП, не менее | 40 дБ |
| Неравномерность АЧХ однополосного тракта, не более | 3 дБ |
| Нелинейные искажения передающего тракта, дБ, не более | минус 34 дБ PIP | минус 36 дБ PIP | минус 34 дБ PIP |
| Чувствительность | в режиме J3E,J7B при соотношении С+Ш/Ш=10 дБ,не хуже 0,6 мкВ режиме F1B, не хуже 0,3 мкВ | в режиме J3E,J7B при соотношении С+Ш/Ш=10 дБ, не хуже 1,1 мкВ режиме F1B, не хуже 0,6 мкВ | в режиме J3E,J7B при соотношении С+Ш/Ш=10 дБ, не хуже 1,1 мкВ | - в режиме JЗЕ: не хуже 0,8 мкВ - в режиме F1В (ЧТ-170)^ не хуже 0,4 мкВ | - в режиме JЗЕ: не хуже 1,2 мкВ - в режиме F1В (ЧТ-170)^ не хуже 0,6 мкВ |
| Избирательность по побочным каналам приема, не менее | 80 дБ |  |
| Диапазон регулирования АРУ по спектру ОБП при изменениях: выходного сигнала входного сигнала | не менее 90 дБ |
| Количество программируемых частотных каналов | 100 – прием и 100 - передача | 50 | 100 |
| Коэффициент гармоник при приеме сигналов класса J7B, не более | 1,5% |  |
| Время перестройки по программным частотам, не более | 50 мс | 60 мс | 80 мс |
| Время первичной настройки на программные частоты, не более | 1,5 с |  |
| Время перестройки на любую частоту |  | Не более 20 мс | не более 60 мс |
| Управление приемопередатчиками | местное с передней панели дистанционное по стыку RS-232C, ИРПС | местное с передней панели дистанционное по стыку RS-232C |
| Потребление в режиме: - передачи - приема |  | Не более 300/750Вт Не более 40Вт | Не более 750Вт Не более 50Вт |
| Согласование с антеннами | при КСВН, не более 4 | при КБВ не менее 0,1 | при КБВ не менее 0,2 |
| Электропитание приемопередатчики | от сети 220 В | от сети 220 В | 24 В или от сети 220 В, 50 Гц | 220В (+10/-15%),50Гц 24В |
| Промышленный КПД приемопередатчиков (в зависимости от мощности) | 30... 40% | 25-30% |
| Конструктив | Евромеханика 19" |
| Среднее время наработки на отказ |  | Не менее 10 000 ч |
| Среднее время восстановления |  | Не более 30 мин |
| Габариты: | 600х600х950 мм | 483х620х535 мм | 483х620х535 мм | 570*700*400 мм | 520*530*400 мм |