Основные технические характеристики:

| Диапазон рабочих частот: | 1,5-30 МГц |
| --- | --- |
| Сетка рабочих частот | через 10 Гц |
| Стабильность частоты долговременная (1 месяц) | ±1х10-7 |
| Выходная мощность | 500, 1000 Вт |
| Классы излучения При работе с возбудителем типа "Родон" При работе с возбудителем типа "Пион" | А1А, Н3Е, J3E, F1B, G1B, M1B, 5F1B, 15G1B, R3E J3E, H3E, A1A, F1B, G1B, R3E |
| Полоса звуковых частот в классах излучений J3E (ВБ), H3E (ВБ) | 0,3-3,4 кГц |
| Сдвиги частот в классе излучений F1B: | 100, 125, 170, 200, 400, 500, 1000 Гц |
| Относительный уровень шума на выходе передатчика при отстройке более ±10% не превышает (в полосе измерения 3 кГц): с возбудителем "ПИОН" с возбудителем "РОДОН" | минус 135-140 дБ минус 140 дБ |
| Уровень дискретных побочных спектральных составляющих при отстройке на 200 кГц и более не превышает | минус 120 дБ |
| Подавление высших гармоник не менее | 70 дБ |
| Подавление несущей в режиме JЗE, не менее | 40 дБ |
| Неравномерность АЧХ однополосного тракта, не более | 3 дБ |
| Нелинейные искажения передающего тракта, дБ, не более | минус 33 дБ PIP |
| Количество программируемых частотных каналов | 1000 |
| Время перестройки по программным частотам, не более | 50 мс |
| Среднее время первичной настройки на программные частоты, не более | 2,5-3 с |
| Управление по стыку: местное дистанционное | с передней панели по стыку RS-232C; ИРПС; провод-команда |
| Обеспечивается согласование с антеннами при КБВ, не менее: | 0,25 |
| Промышленный КПД (в зависимости от мощности) | 30-40% |
| Электропитание от трехфазной сети напряжением | 380/220 В, 50±2% Гц |
| Система охлаждения | - Охлаждение встроенным вентилятором - Внешняя система охлаждения |
| Время наработки на отказ | 5000 часов |
| Среднее время восстановления | 30 мин |
| Габаритные размеры: (ширина х глубина х высота) | 570х600х850 мм (без возбудителя) |
| Конструктив | Евромеханика 19" |